土石方工程量计算步骤

土石方工程 
（一）分人工土石方和机械土石方。 
1.土石方工程——①熟悉定额项目，包括平整场地、挖土、回填土及运土及分项工程；②了解土壤、岩石类别，土壤的湿度和地下水位的标高。按工程地质勘察报告确定土壤类别。分别计算干土和湿土的工程量；③了解挖填运土、排水的施工方法；④确定挖填土的起点标高；⑤其他有关资料。 
2.人工平整场地——室内场地土方地坪标高±300以内就地填挖找平（土层厚度不超过300mm）。 
3.人工挖土方——根据土壤类别，施工方法等分别按： 
①挖地槽（沟）——槽底宽度在3m内，槽长大于槽宽3倍的挖土量。 
不放坡不支档土板、放坡且留工作面、支挡土板且留工作面、由垫层上表面放坡。 
②挖地坑——坑长小于坑宽3倍，坑底面积在20m2以内（不包括加宽工作面）。 
矩形不放坡的——土方量=坑底长、宽、深。 
矩形放坡的——土方量=坑底长、宽、深加工作面宽度，放坡系数和地坑四个角的一个角锥体积。 
园形不放坡地坑 
园形放坡地坑 
③挖土方——槽底宽度在3m以上，或坑底面积在20 m2以上，或平整场地土层厚度在30cm以上，均为挖土方。 
④人工挖孔桩——土方量按桩断面积乘以设计桩孔中心线深度计算。 
4.人工回填土 
①基槽、基坑回填土——基槽（坑）=基槽（坑）-设计室外地坪以下回填土m3挖土m3建（构）筑物埋置部分m3。 
②室内回填土——室内回填（±m3）=主墙间（净面积）×回填土（厚度）—各种沟道（所占m3） 
③运土方——定额中人工运土按200m运距，双轮车运土按500m运距编制。 
运土工程量=挖土总体积—回填土总体积。 
若式中计算值为正值表示余土外运，为负值时表示取土回填。 
（二）机械挖土方 
1.根据土方施工机械种类、土壤类别、运输距离的不同分别以m3计算。 
☆推土机运距按挖方区重心至填方区重心的直线距离计算。 
☆铲运机按挖、卸重心区加转向距离45m计算。 
☆自卸汽车按挖、填重心区最短距离计算，考虑坡度系数。 
2.在执行机械土方量定额时，应注意几点： 
①推、铲的土层厚度平均小于300mm时，推台班用量乘以系数1.25铲，乘以1.17。 
②挖掘机在垫板作业，定额人工、机械乘以系数1.25，铺垫板工、料、辅台班应按实。 
③推、铲未经压实的堆积土时，按定额项目乘以系数0.73计算。 
④采用机械挖掘土时，死角需人工开挖，因此其中10%的土方量按人工挖土、人工乘以系数2