土石方工程量计算规则

1.挖土方以设计室外地坪标高为准按体积以M3计算。

2.土方体积，均以挖掘前的天然密实度体积为准以M3计算。如遇有必须以天然密实体积折算时，可按表1-3所列数值换算。

土方体积折算表               表1-3

虚方体积    天然密实度体积   夯实后体积     松填体积

1.00          0.77          0.67         0.83

1.30          1.00          0.87         1.08

1.50          1.15          1.00         1.25

1.20          0.92          0.80         1.00

二、土方工程式工程量按以下规则计算：

（一）挖掘地槽、基坑土方工程量，按下列规则计算：

1.沟槽、基坑划分：

凡图示沟槽底宽在3M以内，且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽 。凡图示基坑底面积在20M2以内的为基坑。凡图示沟槽 底宽3M以外、坑底面积20M2以外、平整场地挖土方厚度在±30CM以外者，均按挖土方计算。

2.计算挖沟槽、基坑土方工程量时，挖空心思土深度在表（1-4）规定以内，不得计算放坡。 在超过该表放坡起点（包括起点）深度面设计又未有规定时，放坡系数可按该表1-4规定计算。

放坡系数表                     表1-4

土壤类别    放坡起点（M）  人工挖土            机械挖土

在坑内作业   在坑上作业

一、二类土    1.20         1：0.50     1:0.33       1:0.75

三类土      1.50         1:0.33      1:0.25       1:0.67

四类土      2.00         1:0.25      1:0.10       1:0.33

注：（1）沟槽、基坑中土壤类别不同时，分别按其放坡系数，依不同土壤厚度加权平均计算；如施工组织设计有规定时按施工组织设计要求计算。

（2）计算放坡时，在交接处的重复工程量不予扣除，原槽、坑作基础垫层时，放歧自垫层上表面开始计算。

3.挖沟槽、基坑需支挡土板时，其宽度按图示沟槽、基坑底宽，单面加10CM，双面加20CM计算。挡土面积按槽、坑垂真支撑面积以M2计算，支挡土析后，不得再计算放坡。

4.基础施工所需工作面，按表1-5规定计算。

所需工作面宽度计算表        表1-5

基础材料        每边各增加工作面宽度（MM）

砖基础                      200

浆砌毛石、条石基础           150

混凝土基础垫层支模板         300

混凝土基础支模板             300

基础垂直面做防水层         800（防水面层）

注：基础施工如选用砖胎膜时，不增加工作面。

5.挖基础沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度计算;内外突出部分(垛\附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算.

6.挖管道沟槽长度,按图示管道中心线长计算;沟底宽度设计有规定的,按设计尺寸计算;设计无规定时,可按表1-6管沟底部每侧增加工作面宽度规定计算:

管道沟槽底部每侧增加工作面宽度表(单位:MM)     表1-6

管道结构宽(MM)      100以内  500以内  1000以内   2500以内    2500以上

混凝土及钢筋混凝土管道(MM)     200      400       500      600         700

其他材质管道(MM)       200      300       400      500         600

注:(1)按上表计算管道沟槽土方工程量时,管道接口作业坑和沿线各种井室(检查井、阀门井等，不包括化粪池等其它构筑物）所需增加的土方工程量按沟槽总土方量乘以系数并入沟槽土方计算，排水平接口增加2.0%、排水承插口增加3.0%,给水其它增加2.5%。

（2）管道结构宽：管道无管座按管道外径计算、有管座按管道基础外缘计算，如设挡土板每侧另增加100MM。

（3）若双管或多管在同一沟槽内敷设，无管座的以管束外侧管道壁的间距作为管道结构宽，有管座的按管束的管道基础外缘作为管道结构宽。

7、沟槽、基坑深度，按图示槽、坑底面至设计室外地坪深度计算；管道地沟按图示沟底至设计室外地坪深度计算。

8、地下室土方开挖后再挖地槽、地坑，其深度以大开挖后土面至槽、坑底标高计算，加垂直运输和水平运输。

（二） 土方运距按下列规则计算：

1.推土机推土运距：按挖方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。

2. 铲运机铲运土运距：按挖方区重心至卸土区重心加转向距离45M计算。

3.自卸汽车运土运距：按挖方区重心至填土区（或堆放地点）重心的最短运距计算。

三、石方工程量按以下规则计算：

（一）开凿及爆破岩石工程量，区别石质按下列规定计算：

1.沟槽、基坑划分：槽底宽度在3M以上和坑底面积在20M2以上的，为人工凿平基石方；槽底宽度在3M以内和坑底面积在20M2以内的，为人工凿槽坑石方。

2.人工凿岩石按体积以M3计算。

3.爆破岩石按体积以M3计算，其沟槽、基坑深度、宽度允许超爆量为：

次坚石：200MM。

特坚石：150MM。

超爆量部分岩石并入岩石挖方量之内计算。

4.人工摊座、人工修整石方边歧按面积以M2计算。凡已计算人工摊座或人工修整石方这歧的，不能再计算超深爆破量。

（二）石方运距按下列规则计算：

１．挖、运石方均按实方体积以Ｍ３计。

２．推土机推石方运距：按挖方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。

３．铲运机运石方运距：按挖方区重心至卸石方区重心加转向距离４５Ｍ计算。

４．自卸汽车运石方运距：按挖方区重心至填石方区（或堆放地点）重心的最短运距计算。

四、平整场地、回填土、打夯及辗压工程量按下列规定计算：

（一）平整场地、打夯及碾压工程量按下列规则计算：

１．平整场地按施工组织设计或图示平整面积以Ｍ２计算。

２．打夯按面积以Ｍ２计算。

３．建筑场地原土碾压按面积以Ｍ２计算，填碾压体积以Ｍ３计算。

（二）回填土区分夯填、松填依下列规则按图示回填体积以Ｍ３计算：

１．沟槽、基坑回填土，沟槽、基坑回填体积以挖方体积减去设计室外地坪以下一步埋设砌筑物（包括：基础垫层、基础等）体积以Ｍ３计算。

２．管道沟槽回填土方工程量计算时，管道结构宽５００ＭＭ以内的管道可不扣减体积，管道结构宽５００ＭＭ以上的管道应扣减管道垫层、管道基础及管道的体积，其中单根管道的体积可按实或参照表１－７计算。

管道扣减土方体积（单位：Ｍ３／每延米）

管道类型　　　　　　　　　　　　　管道公称直径（ＭＭ）

６００以内　８００以内　１０００以内　１２００以内　１４００以内　１６００以内

钢管或塑料管　　　　０．２１　０．４４　　　  ０．７１

铸铁管　　　　　　　０．２４　　０．４９　　　０．７７

混凝土管　　　　　　０．３３　　０．６０　　　０．９２　　１．１５　　　　１．３５　　　１．５５

３．房心回填土工程量，按主墙之间的面积乘以回填土厚度以Ｍ３计算。

４.余土或取土工程量，可按下式计算；

余土外运体积＝挖土总体积—回填土总体积

式中计算结果为正值时为余土外运体积，负值时为须取土体积。